## Slide 1
Раздвижной э/карниз (DY), мотор OEM DT82-2N (радио), длина 250 см, одностороннее, к стене 1 ряд, пульт в комплекте
Если DY, то бесшумный профиль Dooya
Если TR, то бесшумный профиль Trietex. Соответственно все комплектующие будут списываться по наименованию Dooya в нашем случае
Длину списания профиля считаем по формуле: длина карниза минус 14 см. 250-14=236 см. профиля
Зная длину, считаем расход ремня – d карниза*2+12=512 см., списываем «зубчатый ремень зеленый 10.5» для профиля DY
Для TR списываем по умолчанию Зубчатый ремень зеленый 11.5 см.
Считаем кол-во бегунков – 250/8=31,25 (округляем в большую сторону) = 32 шт. ( наименование привязано к профилю - Бегунок для профиля Dooya
Крючок для штор.
Считаем по числу бегунков и типу закрытия
Одностороннее – число бегунков +4 = 36 шт.
Если «к центру» – число бегунков + 8
Может быть «к центру»
Если длина карниза больше 330 см, расходуется соединитель профиля или Trietex или Dooya
Соединитель Trietex скрытый
Соединитель профиля Dooya
Notes: Если в наименовании карниза стоит слово «радиальный (DY) или (TR)», то вместо бесшумного профиля Dooya или Trietex, списываем:
Профиль Dooya радиальный (для гибки, цена за метр, длина- 6м.)
Профиль Trietex радиальный (для гибки, цена за метр, длина- 6м.)

## Slide 2
Раздвижной э/карниз (DY), мотор OEM DT82-2N (радио), длина 250 см, одностороннее, к стене 1 ряд, пульт в комплекте
Кронштейны крепления.
Исходя из длины профиля и какие кронштейны указаны считаем кронштейны: 250/70=3,5= округляем в большую сторону -=4
Какие кронштейны смотрим в наименовании:
К потолку – профиль DY - Кронштейн потолочный для профиля Dooya
- к потолку – профиль TR - Кронштейн потолочный для профиля Trietex
- к стене 1 ряд –профиль DY - Кронштейн потолочный для профиля Dooya + Кронштейн настенный однорядный
-к стене 2 ряда – профиль DY - Кронштейн потолочный для профиля Dooya+ Кронштейн настенный двурядный
Для профиля Trietex алгоритм сохраняется, настенные кронштейны универсальные , подойдут под любой профиль.
Настенные кронштейны = потолочные кронштейны

## Slide 3
Раздвижной э/карниз (DY), мотор OEM DT82-2N (радио), длина 250 см, одностороннее, к стене 1 ряд, пульт в комплекте
Мотор.
Списываем мотор по наименованию:
Мотор OEM DT82-2N (радио)– и вместе с ним пульт «Пульт OEM (1 канал)»
Мотор OEM DT82-RS485-2N (фазный, 5 проводов) – вместе с ним пульт «Пульт OEM (1 канал)»
Мотор OEM DT82WF-2N(Mi Home) – вместе с ним пульт - «Пульт OEM (1 канал)»
Мотор Novo N21-3E-1.2 (радио) ------ Пульт Novo A13 (1 канал)
Мотор Novo N21-3E-1.2 (Mi Home WiFi) -------- Пульт Novo A13 (1 канал)
Мотор Novo N21-4А5-1.2 (фазный, 5 проводов) - -------- Пульт Novo A13 (1 канал)
Мотор Novo N21-3E-1.2 АКБ (радио) --------- Пульт Novo А13 для моторов с АКБ (6 каналов)
Notes: К каждому семейству моторов списываем свои пульт -

## Slide 4
Раздвижной э/карниз (DY), мотор OEM DT82-2N (радио), длина 250 см, одностороннее, к стене 1 ряд, пульт в комплекте
Блок мотора.
Зависит от типа закрытия « к центру» или «одностороннее» и от мотора
Моторы.
Мотор OEM DT82-2N (радио
Мотор OEM DT82-RS485-2N (фазный, 5 проводов)
Мотор OEM DT82WF-2N(Mi Home)
Блок DT-82 для Dooya, если профиль DY.
Блок DT-82 для Trietex, если профиль TR
Если «к центру» – 1 комплект.
Если одностороннее – 0.5 комплекта + Заглушка торцевая для профиля Dooya (односторонний карниз)
Или
Заглушка торцевая для профиля Trietex (односторонний карниз)
Мотор Novo N21-3E-1.2 (радио) ------
Мотор Novo N21-3E-1.2 (Mi Home WiFi)
Мотор Novo N21-4А5-1.2 (фазный, 5 проводов)
Мотор Novo N21-3E-1.2 АКБ (радио)
Блок N21 для профиля Dooya или Блок Т21 для профиля Trietex
Если «к центру» – 1 комплект.
Если одностороннее – 0.5 комплекта + Заглушка торцевая для профиля Dooya (односторонний карниз)
Или
Заглушка торцевая для профиля Trietex (односторонний карниз)

## Slide 5
Раздвижной э/карниз (DY), мотор OEM DT82-2N (радио), длина 250 см, одностороннее, к стене 1 ряд, пульт в комплекте
Концевой крючок для блоков DT-82.
Правило списания: списываем по числу блоков DT-82, если 0.5 - то 1 шт., если 1 то 2 шт.
При одностороннем закрытии мы должны списать ведущие каретки:
Стандарт - Глайдер Стандарт для профиля Dooya (комплект из 2-х шт.) – 0.5 шт.
или - Глайдер Стандарт для профиля Trietex (комплект из 2-х шт.) – 0.5 шт.
Если «к центру», то:
Стандарт –
Глайдер Стандарт для профиля Dooya (комплект из 2-х шт.) – 1 шт.
Глайдер Стандарт для профиля Trietex (комплект из 2-х шт.) – 1 шт.
или Премиум:
Глайдер ПРЕМИУМ для профиля Dooya (комплект из 2-х шт.) – 1 шт.
Глайдер ПРЕМИУМ для профиля Trietex (комплект из 2-х шт.) – 1 шт.